## Slide 1: Chapter 3
Chisel设计基础
罗秋明
2023-08-15

## Slide 2
3.1 数字系统的分层设计
3.2 Chisel设计基础
  组合逻辑设计
  时序逻辑设计

## Slide 3: 3.1 层次性设计
数字系统基本形态
  组合逻辑和时序逻辑共同构成
  有反馈和无反馈形态

## Slide 4
层次性设计
扁平/单层设计
  直接描述硬件细节（行为描述）
  适合小规模系统
层次性设计
  采用分治策略（上层系统有底层多个部件构成）
  将不同部件/器件组合而成（拓扑互连结构）
  适合大规模系统
独立功能部件component
  用接口描述其外部关系（输入 和 输出）
  含有内部逻辑或者内部结构

## Slide 5
顶层
  由器件C、D构成
  3输入、2输出
  器件C
    进一步划分为器件A、B
    器件A：3输入2输出
    器件B: 2输入1输出
分层示例

## Slide 6
顶层器件描述
class TopLevel extends Module {
val io = IO(new Bundle {
val in_a = Input(UInt(8.W))
val in_b = Input(UInt(8.W))
val in_c = Input(UInt(8.W))
val out_m = Output(UInt(8.W))
val out_n = Output(UInt(8.W))
})
// create C and D
val c = Module (new CompC())
val d = Module (new CompD())
// connect C
c.io.in_a := io.in_a
c.io.in_b := io.in_b
c.io.in_c := io.in_c
io.out_m := c.io.out_x
// connect D
d.io.in := c.io.out_y
io.out_n := d.io.out
}
器件 module
接口 IO

## Slide 7
器件C、D描述
class CompC extends Module {
val io = IO(new Bundle {
val in_a = Input(UInt(8.W))
val in_b = Input(UInt(8.W))
val in_c = Input(UInt(8.W))
val out_x = Output(UInt(8.W))
val out_y = Output(UInt(8.W))
})
// create components A and B
val compA = Module(new CompA())
val compB = Module(new CompB())
// connect A
compA.io.a := io.in_a
compA.io.b := io.in_b
io.out_x := compA.io.x
// connect B
compB.io.in1 := compA.io.y
compB.io.in2 := io.in_c
io.out_y := compB.io.out
}

## Slide 8
class CompD extends Module {
val io = IO(new Bundle {
val in = Input(UInt(8.W))
val out = Output(UInt(8.W))
})
// function of D
}

## Slide 9
器件A、B描述
class CompA extends Module {
val io = IO(new Bundle {
val a = Input(UInt(8.W))
val b = Input(UInt(8.W))
val x = Output(UInt(8.W))
val y = Output(UInt(8.W))
})
// function of A
}
class CompB extends Module {
val io = IO(new Bundle {
val in1 = Input(UInt(8.W))
val in2 = Input(UInt(8.W))
val out = Output(UInt(8.W))
})
// function of B
}

## Slide 10
import chisel3.util._
class Alu extends Module {
val io = IO(new Bundle {
val a = Input(UInt(16.W))
val b = Input(UInt(16.W))
val fn = Input(UInt(2.W))
val y = Output(UInt(16.W))
})
// some default value is needed
io.y := 0.U
// The ALU selection
switch(io.fn) { //chisel3的switch里面没有default分支
is(0.U) { io.y := io.a + io.b }
is(1.U) { io.y := io.a - io.b }
is(2.U) { io.y := io.a | io.b }
is(3.U) { io.y := io.a & io.b }
}
}
ALU器件
Notes: 前面器件A/B的内部功能没有描述，下面用一个ALU器件作为示例

## Slide 11
批量端口连接
运算操作符
  <>
连接功能
  按bundle内的信号名，同名连接
  不匹配的信号直接忽略（不连接）

## Slide 12
<>连接示例
支流流水级部件
  取指fetch、译码decode、执行execute
class Decode extends Module {
val io = IO(new Bundle {
val instr = Input(UInt(32.W))
val pc = Input(UInt(32.W))
val aluOp = Output(UInt(5.W))
val regA = Output(UInt(32.W))
val regB = Output(UInt(32.W))
})
// ... Implementation of decode
}
class Fetch extends Module {
val io = IO(new Bundle {
val instr = Output(UInt(32.W))
val pc = Output(UInt(32.W))
})
// ... Implementation od fetch
}
val fetch = Module(new Fetch())
val decode = Module(new Decode())
val execute = Module(new Execute)
fetch.io <> decode.io
decode.io <> execute.io
io <> execute.io

## Slide 13
class Execute extends Module {
val io = IO(new Bundle {
val aluOp = Input(UInt(5.W))
val regA = Input(UInt(32.W))
val regB = Input(UInt(32.W))
val result = Output(UInt(32.W))
})
// ... Implementation of execute
}
class Decode extends Module {
val io = IO(new Bundle {
val instr = Input(UInt(32.W))
val pc = Input(UInt(32.W))
val aluOp = Output(UInt(5.W))
val regA = Output(UInt(32.W))
val regB = Output(UInt(32.W))
})
// ... Implementation of decode
}
val fetch = Module(new Fetch())
val decode = Module(new Decode())
val execute = Module(new Execute)
fetch.io <> decode.io
decode.io <> execute.io
io <> execute.io

## Slide 14
轻量级器件——函数
器件问题
  需要严格的端口格式
  需要连线细节
简化
  如果输入输出数量较少
  输出单一信号

## Slide 15
def adder (x: UInt , y: UInt) = {
x + y
}
val x = adder(a, b)
val y = adder(c, d)
Functions, as lightweight hardware generators
Chisel has already an adder generation function,
like +

## Slide 16
def delay(x: UInt) = RegNext(x)
{ }
val delOut = delay(delay(delIn))

## Slide 17: 3.2 Chisel设计基础
3.2.1 Chise组合逻辑设计基础
3.2.2 Chisel时序逻辑设计基础
Chisel库（各种版本号）链接
edu.berkeley.cs
或 https://javadoc.io/doc/edu.berkeley.cs

## Slide 18: 3.2.1 Chise组合逻辑设计基础
布尔表达式是一切电路的基础
Chisel允许更高抽象级的描述
val e = (a & b) | c
val f = ˜e
e := c & b

## Slide 19
条件更新操作
val w = Wire(UInt())
w := 0.U //缺省值
when (cond) {
w := 3.U //条件成立时的值
}
val w = Wire(UInt())
when (cond) {
w := 1.U
} .otherwise {
w := 2.U
}
本质上是复选器实现的
缺省值也可以在信号定义时给出
val w = WireDefault(0.U)

## Slide 20
嵌套的条件更新
val w = Wire(UInt())
when (cond) {
w := 1.U
} .elsewhen (cond2) {
w := 2.U
} .otherwise {
w := 3.U
}
如果判定条件采用
同一信号，则使用
Switch更有效

## Slide 21
区分
  Scala的 if, else if, and else
    Scala代码，指令流程控制
    可以用于硬件生成器的参数计算
  Chisel的 when, .elsewhen, and .otherwise
    Chisel硬件生成语句
  从此也可以更好理解Chisel和Scala的关系

## Slide 22
解码器decoder设计
A 2-bit to 4-bit decoder
import chisel3.util._
result := 0.U //缺省值
Switch (sel) {
is (0.U) { result := 1.U}
is (1.U) { result := 2.U}
is (2.U) { result := 4.U}
is (3.U) { result := 8.U}
}
条件覆盖不完整的赋值，
会在VHDL/Verilog中导致Latch的出现
Chisel不允许条件覆盖不完整的赋值
Notes: 条件覆盖不完整的赋值，
会在VHDL/Verilog中导致Latch的出现
Chisel不允许条件覆盖不完整的赋值

## Slide 23
switch (sel) {
is ("b00".U) { result := "b0001".U}
is ("b01".U) { result := "b0010".U}
is ("b10".U) { result := "b0100".U}
is ("b11".U) { result := "b1000".U}
}
如果不使用Chisel的Uint类型
可化简为
result := 1.U << sel

## Slide 24
编码器encoder设计
A 4-bit to 2-bit encoder.
import chisel3.util._
b := “b00”.U //缺省值
switch (a) {
is ("b0001".U) { b := "b00".U}
is ("b0010".U) { b := "b01".U}
is ("b0100".U) { b := "b10".U}
is ("b1000".U) { b := "b11".U}
}
注意：Ont-hot编码（只有一位为1）
Notes: 这里说的编码输入信号，只有一位为1

## Slide 25
Chisel硬件生成器角色示例
val v = Wire(Vec(16, UInt(4.W)))
v(0) := 0.U
for (i <- 1 until 16) { //scala代码，不生成硬件
v(i) := Mux(hotIn(i-1), i-1.U, 0.U) | v(i - 1) //Chisel代码，生成硬件
}
val encOut = v(15)
输入16bit，编码输出4bit
每一位都检测
  例如若xxx001000，则在v(3)里面填写上3，否则v(3）填0
  v（0~15）中最多只有一个非0值
  v(15)是v(0)~v(15)的OR规约结果
Notes: 跟课本不一致，用了i-1做下标
相对前面用16行代码，这里缩减了很多，因为使用了硬件生成器

## Slide 26
仲裁器Arbiter设计
A symbol for a 4-bit arbiter
仲裁方法：
  编号小的优先级高
  (r0–r3)=0101时，(g0–g3)=0001
val grant = VecInit(false.B, false.B, false.B)
val notGranted = VecInit(false.B, false.B)
grant(0) := request(0)
notGranted(0) := !grant(0)
grant(1) := request(1) && notGranted(0)
notGranted(1) := !grant(1) && notGranted(0)
grant(2) := request(2) && notGranted(1)

## Slide 27
小规模时，等效描述
val grant = WireDefault("b0000".U(3.W))
switch (request) {
is ("b000".U) { grant := "b000".U}
is ("b001".U) { grant := "b001".U}
is ("b010".U) { grant := "b010".U}
is ("b011".U) { grant := "b001".U}
is ("b100".U) { grant := "b100".U}
is ("b101".U) { grant := "b001".U}
is ("b110".U) { grant := "b010".U}
is ("b111".U) { grant := "b001".U}
}

## Slide 28
大规模时，使用硬件生成器风格
val grant = VecInit.fill(n)(false.B)
val notGranted = VecInit.fill(n)(false.B)
grant(0) := request(0)
notGranted(0) := !grant(0)
for (i <- 1 until n) {
grant(i) := request(i) && notGranted(i-1)
notGranted(i) := !grant(i) && notGranted(i-1)
}

## Slide 29
优先编码器Priority Encoder设计
编码器+仲裁器
  允许多位为1的输入
  只有低位的1进入编码器

## Slide 30
比较器Comparator设计
基本功能
  相等a===b ，大于a>b
其他功能
  可以同过上述基本功能的组合实现
  equ or gt  a >= b is true
  not gt  a <= b
val equ = a === b
val gt = a > b

## Slide 31: 3.2.2 Chise时序逻辑设计基础
时序状态
  D触发器 D flip-flop
  多位D触发器  寄存器register
寄存器端口
  数据输入端
  状态输出端
  时钟、复位、使能
val q = RegNext(d)
val delayReg = Reg(UInt(4.W)) //两步指定输入信号
delayReg := delayIn

## Slide 32
生成寄存器
  Chisel.Reg(t,next,init)
    val reg = Chisel.Reg
    (UInt(8.W), next = io.in * 2.U, init = 0.U)
    参数next和init可以省略
    val delayReg = Chisel.Reg(UInt(4.W)) // 声明、类型
    delayReg := delayIn // 赋初值
    val D = Chisel.Reg(init=false.B) // 声明、赋初值
    // 类型推理

## Slide 33
生成寄存器
  Reg(t)
    val reg = Reg(UInt(8.W))
    reg := regIn

## Slide 34
  RegInit(resetData) //复位时的初值
    val valReg = RegInit(0.U(4.W))
    valReg := inVal
    复位信号是系统信号
    Chisel使用同步复位机制

## Slide 35
  En使能：
    val enableReg = Reg(UInt(4.W))
    when (enable) {
    enableReg := inVal
    }
  val enableReg2 = RegEnable(inVal , enable)

## Slide 37
  Enable+Reset
    val resetEnableReg = RegInit(0.U(4.W))
    when (enable) {
    resetEnableReg := inVal
    }
  Enable+Reset+Init
    val resetEnableReg2 =
    RegEnable(inVal , 0.U(4.W), enable)

## Slide 38
计数器counter设计
An adder and a register result in counter
寄存器+加法器：
  val cntReg = RegInit(0.U(4.W))
  cntReg := cntReg + 1.U

## Slide 39
事件计数（计数使能）：
  val cntEventsReg = RegInit(0.U(4.W))
  when(event) {
  cntEventsReg := cntEventsReg + 1.U
  }
Counting events

## Slide 40
循环计数：
  val cntReg = RegInit(0.U(8.W))
  cntReg := cntReg + 1.U
  when(cntReg === N) {
  cntReg := 0.U
  }
用mux的等效描述
  val cntReg = RegInit(0.U(8.W))
  cntReg := Mux(cntReg === N, 0.U, cntReg + 1.U)

## Slide 41
反向循环计数：
  val cntReg = RegInit(N)
  cntReg := cntReg - 1.U
  when(cntReg === 0.U) {
  cntReg := N
  }

## Slide 42
用生成器函数产生正向计数器：
  // This function returns a counter
  def genCounter(n: Int) = {
  val cntReg = RegInit(0.U(8.W))
  cntReg := Mux(cntReg === n.U, 0.U, cntReg + 1.U)
  cntReg
  }
  // now we can easily create many counters
  val count10 = genCounter(10)
  val count99 = genCounter(99)
Chisel的“生成器”特性的体现
函数返回值（硬件/寄存器）

## Slide 43
降频 和 降频计数：
  降频信号产生
  val tickCounterReg = RegInit(0.U(32.W))
  val tick = tickCounterReg === (N-1).U
  tickCounterReg := tickCounterReg + 1.U
  when (tick) {
  tickCounterReg := 0.U
  }
A waveform diagram for the generation of a slow frequency tick

## Slide 44
降频计数：
  作为使能信号（仍以clock为系统工作时钟）
  val lowFrequCntReg = RegInit(0.U(4.W))
  when (tick) {
  lowFrequCntReg := lowFrequCntReg + 1.U
  }
Using the slow frequency tick.

## Slide 45
定时器（单发）：
  val cntReg = RegInit(0.U(8.W))
  val done = cntReg === 0.U
  val next = WireDefault(0.U)
  when (load) {
  next := din
  } .elsewhen (!done) {
  next := cntReg - 1.U
  }
  cntReg := next
Notes: 不load，或者done，都选择0

## Slide 46
脉宽调制PWM：
Pulse-width modulation
Notes: 不load，或者done，都选择0

## Slide 47
  10个周期，前3三个周期为高
  def pwm(nrCycles: Int, din: UInt) = {
  val cntReg =
  RegInit(0.U(unsignedBitLength(nrCycles -1).W))
  cntReg := Mux(cntReg === (nrCycles -1).U, 0.U, cntReg +
  1.U)
  din > cntReg
  }
  val din = 3.U
  val dout = pwm(10, din)
Notes: 字长，是通过unsignedBitLength(nrCycles -1)自动确定的

## Slide 48
val FREQ = 100000000 // a 100 MHz clock input
val MAX = FREQ/1000 // 1 kHz
val modulationReg = RegInit(0.U(32.W))
val upReg = RegInit(true.B)
when (modulationReg < FREQ.U && upReg) { //向上计数
modulationReg := modulationReg + 1.U
} .elsewhen (modulationReg === FREQ.U && upReg) { //反转向下计数
upReg := false.B
} .elsewhen (modulationReg > 0.U && !upReg) { //向下计数
modulationReg := modulationReg - 1.U
} .otherwise { // 0 //反转向上计数
upReg := true.B
}
// divide modReg by 1024 (about the 1 kHz)
val sig = pwm(MAX, modulationReg >> 10) //根据计数值输出PWM
Notes: 字长，是通过unsignedBitLength(nrCycles -1)自动确定的

## Slide 49
1k
2k
3k
1000k
0
1k
2k
1000k
1998k
1999k
2000k
modulationReg
0
1
2
1000
2
1
0
时钟
PWM宽度
upReg===ture.B
upReg===false.B
暗  亮
亮  暗

## Slide 50
移位寄存器Shift Registers设计
移位寄存器
  多位D触发器串接  移位寄存器 shift register
  仍有并行输出信号
  val shiftReg = Reg(UInt(4.W))
  shiftReg := shiftReg(2, 0) ## din
  val dout = shiftReg(3) //只输出1bit信号驱动dout
0
1
2
3

## Slide 51
移位寄存器 (带并行输出)
  val outReg = RegInit(0.U(4.W))
  outReg := serIn ## outReg(3, 1)
  val q = outReg // 4bit信号并行输出驱动dout
0
1
2
3

## Slide 52
移位寄存器 (带并行输入)
  val loadReg = RegInit(0.U(4.W))
  when (load) {
  loadReg := d
  } otherwise {
  loadReg := 0.U ## loadReg(3, 1)
  }
  val serOut = loadReg(0) // 4bit信号并行输出驱动dout
0
1
2
3

## Slide 53
内存Memory设计
状态单元，类似于Register
一组可寻址的Reg Vec
同步内存
双端口
  读端口： 输入rdAddr
  输出rdData
  写端口： 输入wrAddr
  输入wrData
  输入wrEna

## Slide 54
  class Memory() extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
  val rdAddr = Input(UInt(10.W))
  val rdData = Output(UInt(8.W))
  val wrAddr = Input(UInt(10.W))
  val wrData = Input(UInt(8.W))
  val wrEna = Input(Bool())
  })
  val mem = SyncReadMem(1024, UInt(8.W))
  io.rdData := mem.read(io.rdAddr)
  when(io.wrEna) {
  mem.write(io.wrAddr , io.wrData)
  }
  }
1 KB Memory

## Slide 55
  …前面端口描述相同…
  val mem = SyncReadMem(1024, UInt(8.W))
  val wrDataReg = RegNext(io.wrData)
  val doForwardReg = RegNext(io.wrAddr === io.rdAddr &&io.wrEna)
  val memData = mem.read(io.rdAddr)
  when(io.wrEna) {
  mem.write(io.wrAddr , io.wrData)
  }
  io.rdData := Mux(doForwardReg , wrDataReg , memData)
  }
同一地址同时读写问题

## Slide 56
读写地址相等
写操作
doForwardReg