## Slide 1: 手工进行乘法运算
2 | 3 | 4 | 5
× 9 | 8 | 7 | 6
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
Notes: 首先，我们先通过手写表示的十进制数乘法来回忆一下乘法的步骤和操作数的名称。第一个源操作数称为被乘数（Multiplicand），第二个源操作数称为乘数（Multiplier），最终的结果称为积（Product）。
我们在小学学习到的乘法规则是：每次从右到左选取乘数的一位，乘以被乘数，这里用到了九九乘法表和进位。然后相对上一个中间积，将当前积左移一位。最后将所有中间积一起求和。
可以观察到，积的位数远远大于被乘数和乘数。事实上，如果我们忽略符号位，若被乘数是n位，乘数为m位，则积的位数是n+m，即需要n+m位来表示所有可能的积。如果两个32位长的数相乘产生一个32位长的积，则乘法也需要处理溢出。

## Slide 2: 手工进行乘法运算
2 | 3 | 4 5
× 9 | 8 | 7 6
 |  | 30
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier

## Slide 3: 手工进行乘法运算
×
2 3 4 5
9 8 7 6
27 30
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier

## Slide 4: 手工进行乘法运算
×
2 3 4 5
9 8 7 6
20 27 30
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier

## Slide 5: 手工进行乘法运算
2 | 3 | 4 | 5
× 9 | 8 | 7 | 6
114 20 27 30
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier

## Slide 6: 手工进行乘法运算
2 | 3 | 4 | 5
× 9 | 8 | 7 | 6
114 20 27 30
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier

## Slide 7: 较为简单的数字
1 | 0 | 0 | 0
× 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 4 | 5
× 9 | 8 | 7 | 6
114 20 27 30
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
被乘数
乘数
Notes: 因为二进制数只有0和1。如果我们只用十进制中的0和1，那么每一步的乘法就会很简单，不会用到九九乘法表，每一步的乘法也不会产生进位。
当乘数位为1时，只需要将被乘数复制到合适的位置。
当乘数位为0时，只需要将0放置到合适的位置。

## Slide 8: 较为简单的数字
 | 1 | 0 | 0 | 0
× | 1 | 0 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 
2 | 3 | 4 | 5
× 9 | 8 | 7 | 6
114 20 27 30
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
被乘数
乘数

## Slide 9: 较为简单的数字
 |  | 1 | 0 | 0 | 0
× |  | 1 | 0 | 0 | 1
 |  | 1 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
2 | 3 | 4 | 5
× 9 | 8 | 7 | 6
114 20 27 30
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
被乘数
乘数

## Slide 10
较为简单的数字
1 0 0 0
× |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
2 | 3 | 4 | 5
× 9 | 8 | 7 | 6
114 20 27 30
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
被乘数
乘数

## Slide 11
较为简单的数字
1 0 0 0
× |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 4 | 5
× 9 | 8 | 7 | 6
114 20 27 30
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
被乘数
乘数

## Slide 12: 简化后的运算过程
1 0 0 0
× |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 乘数 Multiplier
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 乘积 Product
被乘数 Multiplicand

## Slide 13: 简化后的运算过程
×
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
乘积 Product
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
如果当前参与运算的乘数位为1， 则直接将被乘数放置在对应位置上
Notes: 当乘数位为1时，只需要将被乘数复制到合适的位置。
当乘数位为0时，只需要将0放置到合适的位置。

## Slide 14: 简化后的运算过程
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
× 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 0 0 0 |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
乘积 Product
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
如果当前参与运算的乘数位为0，
则直接将“0”放置在对应位置上

## Slide 15: 简化后的运算过程
1 0 0 0
× |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
乘积 Product
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
如果当前参与运算的乘数位为0，
则直接将“0”放置在对应位置上
0 0 0 0

## Slide 16: 简化后的运算过程
1 0 0 0
× |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 乘数 Multiplier
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 乘积 Product
被乘数 Multiplicand
1 0 0 0
如果当前参与运算的乘数位为1， 则直接将被乘数放置在对应位置上
Notes: 二进制可以大幅度地简化乘法和除法的运算过程。尤其是对于乘法，不再需要十进制乘法表，也不再需要两轮的加法。但必须要记住，十进制才是适合人使用的。因此，计算机的输入输出设备还需要承担二 进制和十进制之间的转换工作。

## Slide 17: 二进制乘法的运算过程（未优化）
×
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0
乘积
被乘数
乘数
如何面向硬件调整运算过程？
机器实现问题：
1. 加法器只有两个数据输入端
2. 加法器与数据位数相同
解决思路：
1. 改“中间积一起求和”为累加相加
2. 改“ 2n位相加过程”为n位相加
Notes: 在分析了手工乘法运算的基本原则之后，我们首先面对的是二进制乘法如何在机器上实现的问题。主要问题有两个，一是加法器只有两个数据输入端，不能像手工乘法那样，最后把所有的中间积一起求和，只能两两相加。二是，加法器与运算数据位数相同。若被乘数是32位，乘数为32位，则加法器的位数最好也应该是32位。
那如何面向硬件来调整二进制乘法的运算过程，使之更适用于机器实现呢？我们给出了两个解决思路：其一，将，最后把所有的n个中间积一起求和的过程，修改为累加求和，也就是让乘积的初值为零，每一步都累加一个中间积，最后就可以求出所有中间积之和。其二，设法将加法器的“ 2n位相加过程”改为n位相加。

## Slide 18: 二进制乘法的运算过程（未优化）
1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 被乘数 Multiplicand
× |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 乘数 Multiplier
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
运算开始时，乘积记为“0” 乘积 Product

## Slide 19: 二进制乘法的运算过程（未优化）
×
1 0 0 0
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乘积 Product
1 0 0 0
1 0 0 1
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
每个中间结果产生后 直接与当前的乘积累加

## Slide 20: 二进制乘法的运算过程（未优化）
×
1 0 0 0 |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 0 0 0
1 0 0 1
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
每个中间结果产生后 直接与当前的乘积累加
每产生一个中间结果 被乘数向左移动一位
乘积 Product

## Slide 21: 二进制乘法的运算过程（未优化）
× 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0 0 0 0 |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 0 0 0
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
每个中间结果产生后 直接与当前的乘积累加
每产生一个中间结果 被乘数向左移动一位
乘积 Product

## Slide 22: 二进制乘法的运算过程（未优化）
× |  |  | 1 | 0 | 0 | 1
 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 
0 0 0 0 |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 0 0 0
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
每个中间结果产生后 直接与当前的乘积累加
每产生一个中间结果 被乘数向左移动一位
乘积 Product

## Slide 23
×
1 0 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
每个中间结果产生后 直接与当前的乘积累加
每产生一个中间结果 被乘数向左移动一位
乘积 Product
二进制乘法的运算过程（未优化）

## Slide 24: 二进制乘法的运算过程（未优化）
×
1 0 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
每个中间结果产生后 直接与当前的乘积累加
每产生一个中间结果 被乘数向左移动一位
乘积 Product

## Slide 25: 二进制乘法的运算过程（未优化）
×
1 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0
乘积 Product
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
1 0 0 0
适合硬件实现的运算过程！

## Slide 26: 乘法器的实现结构
乘积
8-bit ALU
被乘数
8-bit
写
右移
乘数
左移
控制测试
4-bit
8-bit
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
Notes: 这是我们根据前面所讲的、二进制乘法的运算过程而设计的第一版乘法器硬件结构。需要注意的是，这个乘法器的实现结构还未优化，比如加法器的位数还是被乘数位数的两倍，后面我们再进一步优化乘法器。
我们还是以4位被乘数和4位乘数为例来讲解这个乘法器结构。被乘数放在一个可以左移的被乘数寄存器中，乘数放在一个可以右移的乘数寄存器中，乘积和乘积的中间结果都保存在乘积寄存器中。被乘数寄存器、ALU和乘积寄存器都是8位长，而乘数寄存器可以是4位长。乘数寄存器的最低位可以读出，并输入控制与测试单元，用来生成相应的控制信号。
这个乘法器的具体实现很像我们的手工乘法。初始化时，将4位乘数放置在4位的乘数寄存器中，将4位被乘数放置在8位被乘数寄存器的右半部分，也就是低4位，而左半部分清零。8位的乘积寄存器清零。

## Slide 27: 乘法器的工作过程（初始化）
乘积
8-bit ALU
右移
乘数
1 0 0 1
被乘数
0 0 0 0 1 0 0 0
写
左移
8-bit
0
0
0
0
0
0
0
0
8-bit
4-bit
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
控制测试

## Slide 28: 乘法器的工作过程（0）
8-bit ALU
8-bit
4-bit
8-bit
乘积
写
0
0
0
0
0
0
0
0
被乘数
0 0 0 0 1 0 0 0
左移
控制测试
右移
乘数
1 0 0 1
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12

## Slide 29: 乘法器的工作过程（1）
8-bit ALU
8-bit
4-bit
8-bit
控制测试
右移
乘数
1 0 0 1
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
被乘数
0 0 0 0 1 0 0 0
左移
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
0
0
0
0
1

## Slide 30: 乘法器的工作过程（2）
8-bit ALU
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
8-bit
4-bit
0
0
0
1
0
0
0
8-bit
控制测试
右移
乘数
1 0 0 1
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
被乘数
0 0 0 1 0 0 0 0
左移
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0

## Slide 31: 乘法器的工作过程（3）
8-bit ALU
8-bit
8-bit
4-bit
控制测试
右移
乘数
0 1 0 0
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
被乘数
0 0 0 1 0 0 0 0
左移
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0

## Slide 32: 乘法器的工作过程（1） 第2轮
8-bit ALU
8-bit
4-bit
8-bit
控制测试
右移
乘数
0 1 0 0
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
被乘数
0 0 0 1 0 0 0 0
左移
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0

## Slide 33: 乘法器的工作过程（2） 第2轮
8-bit ALU
8-bit
4-bit
8-bit
控制测试
右移
乘数
0 1 0 0
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
被乘数
0 0 0 1 0 0 0 0
左移
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0

## Slide 34: 乘法器的工作过程（3） 第2轮
8-bit ALU
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
8-bit
4-bit
8-bit
控制测试
右移
乘数
0 1 0 0
被乘数
0 0 1 0 0 0 0 0
左移
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0

## Slide 35: 乘法器的工作过程（4） 第2轮
8-bit ALU
8-bit
8-bit
4-bit
控制测试
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
右移
乘数
0 0 1 0
被乘数
0 0 1 0 0 0 0 0
左移
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0

## Slide 36: 乘法器的工作过程（1） 第3轮
8-bit ALU
8-bit
4-bit
8-bit
控制测试
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
右移
乘数
0 0 1 0
被乘数
0 0 1 0 0 0 0 0
左移
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0

## Slide 37: 乘法器的工作过程（1） 第4轮
8-bit ALU
8-bit
4-bit
8-bit
控制测试
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
右移
乘数
0 0 0 1
被乘数
0 1 0 0 0 0 0 0
左移
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0

## Slide 38: 乘法器的工作过程（4） 第4轮
8-bit ALU
8-bit
8-bit
4-bit
控制测试
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
右移
乘数
0 0 0 0
被乘数
1 0 0 0 0 0 0 0
左移
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
1
0
0
1
0
0
0

## Slide 39: 乘法器的运算结果
8-bit ALU
Control test
8-bit
8-bit
4-bit
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 02
控制测试
1 0 0 0
2
× 1 0 0 12
右移
乘数
0 0 0 0
被乘数
1 0 0 0 0 0 0 0
左移
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
1
0
0
1
0
0
0

## Slide 40: N位乘法器的工作流程图
最低位 = 0
开始
最低位 = 1
1. 检 查“ 乘
数寄存器”的
最低位
1a. 将“被乘数寄存器”和“乘积寄存器”
的内容相加，结果放入“乘积寄存器”
2. 将“被乘数寄存器”左移一位
3. 将“乘数寄存器”右移一位
是
否
4. 是否已到 第N次循环
完成

## Slide 41: 对比：N位乘法器的工作流程（优化后）
最低位 = 1
最低位 = 0
开始
1. 检 查 “ 乘数寄存器”的 最低位
“
，
1a. 将“被乘数寄存器”和
乘积寄存器”的内容相加
结果放入“乘积寄存器”
2. 将“被乘数寄存器”
左移一位
3. 将“乘数寄存器”
右移一位
是
否
4. 是否已到 第N次循环
完成

## Slide 42: 乘法器的优化1：加法移位并行
乘积
被乘数
0 0 0 0 1 0 0 0
写
左移
8-bit
4-bit
时钟上升沿到来之前 寄存器内容不会发生变化
00001000
0
0
0
0
0
0
0
0
8-bit
00000000
8-bit ALU
00001000
控制测试
右移
乘数
1 0 0 1

## Slide 43: 乘法器的优化1：加法移位并行
8-bit ALU
00001000
Multiplicand
0 0 0 1 0 0 0 0
Shift left
8-bit
4-bit
00001000
00000000
时钟上升沿到来时
寄存器根据输入改变其内容
8-bit
控制测试
右移
乘数
0 1 0 0
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0

## Slide 44: 乘法器的优化2：减少不必要的硬件资源
8-bit ALU
4-bit
“被乘数寄存器”是8位宽，
但其中有效数字始终只有4位
0 0
8-bit
控制测试
右移
乘数
1 0 0 1
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0
被乘数
0 0 0 0 1 0 0 0
左移
8-bit

## Slide 45: 乘法器的优化2：减少不必要的硬件资源
8-bit ALU
8-bit
4-bit
“乘数寄存器”是4位宽，但
其中有效数字每周期减少1位
0 0
8-bit
控制测试
右移
乘数
1 0 0 1
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0
被乘数
0 0 0 0 1 0 0 0
左移

## Slide 46: 乘法器的优化2：减少不必要的硬件资源
8-bit ALU
8-bit
4-bit
“乘积寄存器”是8位宽 但初始时有效数字只有4位 而且每周期增加1位
0 0
8-bit
控制测试
右移
乘数
1 0 0 1
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0
被乘数
0 0 0 0 1 0 0 0
左移

## Slide 47: 乘法器的优化2：减少不必要的硬件资源
8-bit ALU
8-bit
4-bit
“加法器”是8位宽，但参与
运算的有效数字实际只有4位
0 0
8-bit
控制测试
右移
乘数
1 0 0 1
Product
0 0 0 0 0 0 0 0
Write
0
0
0
0
1
0
0
0
乘积
写
0
0
0
0
1
0
0
0
被乘数
0 0 0 0 1 0 0 0
左移

## Slide 48: 二进制乘法的运算过程（优化）
×
1 0 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
乘积 Product
运算开始时，乘积记为“0”

## Slide 49: 二进制乘法的运算过程（优化）
×
1 0 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
每个中间结果产生后 直接与当前的乘积累加
乘积 Product

## Slide 50: 二进制乘法的运算过程（优化）
×
1 0 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
乘积 Product
累加之后，乘数向右移动一位
累加之后，乘积向右移动一位

## Slide 51: 二进制乘法的运算过程（优化）
1 0 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0 0
1 0 0 0
×
0
乘数和乘积移出的一位不参与累加
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
乘积 Product
每个中间结果产生后
直接与当前的乘积累加
累加之后，乘数向右移动一位
累加之后，乘积向右移动一位

## Slide 52: 二进制乘法的运算过程（优化）
×
1 0 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 0 0 0
0
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
乘积 Product
乘数和乘积移出的两位不参与累加
每个中间结果产生后
直接与当前的乘积累加
累加之后，乘数向右移动一位
累加之后，乘积向右移动一位

## Slide 53: 二进制乘法的运算过程（优化）
×
1 0 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
乘积 Product
乘数和乘积移出的三位不参与累加
每个中间结果产生后
直接与当前的乘积累加

## Slide 54: 二进制乘法的运算过程（优化）
×
1 0 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0
0
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
乘积 Product
乘数和乘积移出的两位不参与累加
每个中间结果产生后
直接与当前的乘积累加
累加之后，乘数向右移动一位
累加之后，乘积向右移动一位

## Slide 55: 二进制乘法的运算过程（优化）
×
1 0 0 1
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0
被乘数 Multiplicand
乘数 Multiplier
每个中间结果产生后 直接与当前的乘积累加
每产生一个中间结果 被乘数向左移动一位
乘积 Product

## Slide 56: 原码一位乘运算实例
部分积 乘数
0. 0 0 0 0 0.1 0 1 1
+ 0. 1 1 0 1
0. 1 1 0 1
0. 0 1 1 0 1 0 1 0 1
+ 0. 1 1 0 1
1. 0 0 1 1
0. 1 0 0 1 1 1 0 1 0
0. 0 1 0 0 1 1 1 0 1
+ 0. 1 1 0 1
1. 0 0 0 1
0. 1 0 0 0 1 1 1 1 0
0. 1 1 0 1
× 0. 1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
+ 1 1 0 1
0 . 1 0 0 0 1 1 1 1
例如： X = 1101 Y = - 1011
手工运算过程
计算机内运算的实现方法
则 |X| = 0 1101 |Y| = 0 1011
[X]原 = 0 1101 [Y]原 = 1 1011
[X ×Y]原 = 1 10001111

## Slide 57: 优化方案分析
“被乘数寄存器”8位宽带左移，
但其中有效数字始终只有4位
“乘积寄存器”8位宽，
但初始时有效数字只有4位，
而且每周期增加1位
“加法器”8位宽，但参与运算
的有效数字实际只有4位
“乘数寄存器”4位宽带右移
但其中有效数字每周期减少1位

## Slide 58: 优化方案分析
4-bit
“乘积寄存器”8位宽，
但初始时有效数字只有4位，
而且每周期增加1位
被乘数
1 0 0 0
“加法器”8位宽，但参与运算
的有效数字实际只有4位
“被乘数寄存器”缩减为4位 而且取消左移功能
“乘数寄存器”4位宽带右移
但其中有效数字每周期减少1位

## Slide 59: 优化方案分析
“被乘数寄存器”缩减为4位 而且取消左移功能
乘 积
8-bit
“乘数寄存器”4位宽带右移
但其中有效数字每周期减少1位
“加法器”8位宽，但参与运算
的有效数字实际只有4位
0 0 0 0
右移
写
“乘积寄存器增加右移功能，乘积初始值置于其中高4位，随着运算过程不断右移
4-bit
被乘数
1 0 0 0

## Slide 60: 优化方案分析
8-bit
“乘数寄存器”4位宽带右移
但其中有效数字每周期减少1位
4-bit ALU
4-bit
“被乘数寄存器”缩减为4位 而且取消左移功能
“乘积寄存器增加右移功能，乘积初始值置于其中高4位，随着运算过程不断右移
“加法器”缩减为4位宽，“乘
积寄存器”只有高4位参与运算
4-bit
被乘数
1 0 0 0
乘 积
0 0 0 0
右移
写

## Slide 61: 优化方案分析
“被乘数寄存器”缩减为4位 而且取消左移功能
“加法器”缩减为4位宽，“乘
4-bit ALU
积寄存器”只有高4位参与运算
乘数→
8-bit
4-bit
取消“乘数寄存器”，乘数初
始置于 “乘积寄存器” 低4位
“乘积寄存器增加右移功能，乘积初始值置于其中高4位，随着运算过程不断右移
4-bit
被乘数
1 0 0 0
乘 积
右移
写
0 0 0 0 1 0 0 1

## Slide 62: 乘法器的优化2 ：减少不必要的硬件资源
4-bit ALU
4-bit
控制
测试
8-bit
“被乘数寄存器”缩减为4位 而且取消左移功能
“加法器”缩减为4位宽，“乘
积寄存器”只有高4位参与运算
取消“乘数寄存器”，乘数初
始置于 “乘积寄存器” 低4位
“乘积寄存器增加右移功能，乘积初始值置于其中高4位，随着运算过程不断右移
4-bit
被乘数
1 0 0 0
乘数→
乘 积
右移
写
0 0 0 0 1 0 0 1

## Slide 63: N位乘法器的实现结构
2N-bit
N-bit ALU
N-bit
1个N位的寄存器
1个N位的加法器
1个2N位的带右移的寄存器
被乘数
控制
测试
乘数→
乘 积
右移
写
Notes: 原码一位乘运算规则：
乘积的符号位由两数符号位“异或”产生，符号位不参与运算；
部分积可采用一位或两位符号位；
乘积的数值部分由两数绝对值相乘产生，通过n次“加法”和“右移”操作实现。(n为乘数整数部分位数)

## Slide 64: 除法的运算过程（示例1）
被除数 Dividend
-
1 010
被除数 = 商 × 除数 ＋ 余数
1 0 0 010
 |  |  | 1 | 0 | 0 110 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 010 | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 |  |  |  | 0 |  | 
1 |  |  |  | 0 | 1 | 
1 |  |  |  | 0 | 1 | 0
- 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
除数 Divisor
余数 Remainder
商 Quotient
Notes: 和乘法相反的操作是除法。我们还是首先通过十进制数的除法来回忆一下操作数的命名和小学时学习到的除法运算。首先，除数不能为0。为了简单起见，我们只使用十进制中的0和1。这个例子是计算1001010除以1000。
除法中的两个源操作数，除法符号内的是被除数，符号外的是除数，结果在除法符号上方，称为商，还有第二个结果，称为余数，在最下方。我们用一个公式来表述它们之间的关系。被除数 = 商 × 除数 ＋ 余数
显而易见，余数要小于除数。某些计算使用除法指令只是为了获取余数，而忽略商。
人工进行除法的规则是，判断被除数与除数的大小，若被除数小，则上商0，并在余数最低位补0，再用余数和右移一位的除数比，若够除，则上商1，否则还是上商0。然后继续重复上述步骤，指导除尽（即余数为零）或已得到的商的位数满足精度要求为止。
二进制因为仅包含0和1，所以二进制除法过程中也很容易判断出需要将除数从被除数中减去，还是不减去。
这个计算方法要求加法器的位数为除数位数的两倍。

## Slide 65: 除法的运算过程（示例2）
除数
除数
除数
除数
0 0 1 0
0010 0 0 0 0 0 1 1 1 余数 被除数
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 余数
除数 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 余数
 | 十进制 | 二进制 | 位宽
被除数 | 7 | 00000111 | 8-bit
注：可以视为初始时的余数 |  |  | 
除数 | 2 | 0010 | 4-bit
注：可视为不断右移，并和被除数相减 |  |  | 
余数 | 1 | 00000001 | 8-bit
注：可与被除数共享一个寄存器 |  |  | 
商 | 3 | 0011 | 4-bit
注：每个bit依次生成，可视为不断左移 |  |  | 
x x x 0 商
x x 0 0 商
x 0 0 0 商
0 0 0 1 商
0 0 1 1 商
最终结果
最终结果
第一轮
第二轮
第三轮
第四轮
第五轮
第一轮
第二轮
第三轮
第四轮
第五轮
7÷2

## Slide 66: 二进制除法的运算过程（未优化）
机器实现问题：
加需单独设计比较器线路
需2n位的减法器线路
解决思路：
  比较操作改由“试减”实现
  将除数右移改为部分余数左移
恢复余数法
除数
除数
除数
除数
0 0 1 0
0010 0 0 0 0 0 1 1 1被除数
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 余数
除数 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 余数
0 0 0 1 1 商
7÷2
如何面向硬件调整运算过程？
Notes: 在分析了手工乘法运算的基本原则之后，我们首先面对的是二进制乘法如何在机器上实现的问题。主要问题有两个，一是加法器只有两个数据输入端，不能像手工乘法那样，最后把所有的中间积一起求和，只能两两相加。二是，加法器与运算数据位数相同。若被乘数是32位，乘数为32位，则加法器的位数最好也应该是32位。
那如何面向硬件来调整二进制乘法的运算过程，使之更适用于机器实现呢？我们给出了两个解决思路：其一，将，最后把所有的n个中间积一起求和的过程，修改为累加求和，也就是让乘积的初值为零，每一步都累加一个中间积，最后就可以求出所有中间积之和。其二，设法将加法器的“ 2n位相加过程”改为n位相加。

## Slide 67: 32-bit 除法器的工作流程图
2.检查余数
2a. 商左移1位，
新的最右位设为1
余数 ≥ 0
余数 < 0
3. 除数右移1位
4.第33轮循环?
否：少于33轮循环
结束
是：已完成33轮循环
开始 1. 余数 = 余数 – 除数
2b. 回退第1步的操作；
商左移1位，新的最右位设为0
恢复余数法
Notes: 人工进行除法时，上商0还是1即人用观察比较的方法来确定的，但计算机不能像人那样聪明。在计算机中进行除法时，是模仿十进制除法计算的过程，但又不能完全照搬。
在机器中判断是否够减，必须先做减法，若余数为正，表示够减，商上1；若余数为负，表示不够减，商上0。不够减时，还必须恢复原来的余数，以便再继续往下运算，这种方法称为恢复余数法。要恢复原来的余数，只要当前的余数加上除数即可。

## Slide 68: 4-bit 除法器的实现示例
8-bit ALU
8-bit
8-bit
一个8-bit的“余数”寄存器
一个8-bit的“除数”寄存器，带右移功能 一个4-bit的“商”寄存器，带左移功能 一个8-bit的ALU，支持加法和减法运算
余数
写
控制测试
除数
右移
4-bit
商
左移

## Slide 69: 除法器的工作过程（0）
余数
8-bit ALU
除数
8-bit
写
右移
8-bit
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1
初始化：
将8-bit被除数放入“余数”寄存器；
将4-bit除数放入“除数”寄存器的高4-bit；
将4-bit“商”寄存器置为零。
000001112
00102
控制测试
4-bit
0 0 0 0
商
左移

## Slide 70: 除法器的工作过程（1）
8-bit
执行减法运算：余数寄存器 – 除数寄存器 运算结果保存到余数寄存器中
0010 0000
0000 0111
8-bit ALU
1110 0111
8-bit
减
控制测试
余数
写
0 0 0 0 0 1 1 1
除数
右移
0 0 1 0 0 0 0 0
4-bit
0 0 0 0
商
左移

## Slide 71: 除法器的工作过程（2）
8-bit ALU
8-bit
检查余数寄存器，
如果值大于或等于零，执行2a操作；
如果值小于零，执行2b操作。
8-bit
控制测试
余数
写
1 1 1 0 0 1 1 1
除数
右移
0 0 1 0 0 0 0 0
4-bit
0 0 0 0
商
左移

## Slide 72: 除法器的工作过程（2b）
8-bit ALU
8-bit
首先回退第1步的操作，即执行加法运算： 余数寄存器 + 除数寄存器
运算结果保存到余数寄存器；
然后商左移1位，新的最右位设为0
0010 0000
1110 0111
加
8-bit
0000 0111
控制测试
余数
写
1 1 1 0 0 1 1 1
除数
右移
0 0 1 0 0 0 0 0
4-bit
0 0 0 0
商
左移

## Slide 73: 除法器的工作过程（2b）
8-bit ALU
8-bit
首先回退第1步的操作，即执行加法运算： 余数寄存器 – 除数寄存器
运算结果保存到余数寄存器；
然后商左移1位，新的最右位设为0
8-bit
控制测试
余数
写
0 0 0 0 0 1 1 1
除数
右移
0 0 1 0 0 0 0 0
4-bit
0 0 0 0
商
左移

## Slide 74: 除法器的工作过程（3）
8-bit ALU
8-bit
除数寄存器右移1位
8-bit
控制测试
余数
写
0 0 0 0 0 1 1 1
除数
右移
0 0 1 0 0 0 0 0
4-bit
0 0 0 0
商
左移

## Slide 75: 除法器的工作过程（4）
8-bit ALU
8-bit
检查是否是最后一轮循环（本例为第五轮）
8-bit
控制测试
余数
写
0 0 0 0 0 1 1 1
除数
右移
0 0 0 1 0 0 0 0
4-bit
0 0 0 0
商
左移

## Slide 76: 除法器的工作过程（1） 第二轮
8-bit
执行减法运算：余数寄存器 – 除数寄存器 运算结果保存到余数寄存器中
0001 0000
0000 0111
8-bit ALU
1111 0111
8-bit
减
控制测试
余数
写
0 0 0 0 0 1 1 1
除数
右移
0 0 0 1 0 0 0 0
4-bit
0 0 0 0
商
左移

## Slide 77: 除法器的工作过程（第二轮 ~ 第四轮）
轮次 | 操作 | 商 | 除数 | 余数
二 | 1. 余数=余数-除数 | 0000 | 0001 0000 | 1111 0111
 | 2b. 余数=余数+除数，商左移补0 | 0000 | 0001 0000 | 0000 0111
 | 3. 除数右移 | 0000 | 0000 1000 | 0000 0111
三 | 1. 余数=余数-除数 | 0000 | 0000 1000 | 1111 1111
 | 2b. 余数=余数+除数，商左移补0 | 0000 | 0000 1000 | 0000 0111
 | 3. 除数右移 | 0000 | 0000 0100 | 0000 0111
四 | 1. 余数=余数-除数 | 0000 | 0000 0100 | 0000 0011
 | 2a. 商左移补1 | 0001 | 0000 0100 | 0000 0011
 | 3. 除数右移 | 0001 | 0000 0010 | 0000 0011

## Slide 78: 除法器的工作过程（1） 第五轮
8-bit
0000 0010
0000 0011
8-bit ALU
0000 0001
减
执行减法运算：余数寄存器 – 除数寄存器 运算结果保存到余数寄存器中
8-bit
控制测试
余数
写
0 0 0 0 0 0 1 1
除数
右移
0 0 0 0 0 0 1 0
4-bit
0 0 0 1
商
左移

## Slide 79: 除法器的工作过程（2） 第五轮
8-bit ALU
8-bit
检查余数寄存器，
如果值大于或等于零，执行2a操作；
如果值小于零，执行2b操作。
8-bit
控制测试
余数
写
0 0 0 0 0 0 0 1
除数
右移
0 0 0 0 0 0 1 0
4-bit
0 0 0 1
商
左移

## Slide 80: 除法器的工作过程（2a） 第五轮
8-bit ALU
8-bit
商寄存器左移1位，新的最右位设为1
8-bit
控制测试
余数
写
0 0 0 0 0 0 0 1
除数
右移
0 0 0 0 0 0 1 0
4-bit
0 0 1 1
商
左移

## Slide 81: 除法器的工作过程（3） 第五轮
8-bit ALU
8-bit
除数寄存器右移1位
8-bit
控制测试
余数
写
0 0 0 0 0 0 0 1
除数
右移
0 0 0 0 0 0 1 0
4-bit
0 0 1 1
商
左移

## Slide 82: 除法器的工作过程（4） 第五轮
8-bit ALU
8-bit
8-bit
检查是否是最后一轮循环（本例为第五轮）
控制测试
余数
写
0 0 0 0 0 0 0 1
除数
右移
0 0 0 0 0 0 0 1
4-bit
0 0 1 1
商
左移

## Slide 83: 除法器的运算结果
8-bit ALU
8-bit
000001112
00102
控制测试
余数
写
8-bit
0 0 0 0 0 0 0 1
除数
右移
0 0 0 0 0 0 0 1
4-bit
商
左移
0 0 1 1

## Slide 84: 32-bit 除法器的实现
64-bit ALU
64-bit
一个64-bit的“余数”寄存器
一个64-bit的“除数”寄存器，带右移功能 一个32-bit的“商”寄存器，带左移功能 一个64-bit的ALU，支持加法和减法运算
64-bit
控制测试
余数
写
除数
右移
32-bit
商
左移

## Slide 85: 除法器的实现（第一版）
64-bit ALU
64-bit
一个64-bit的“余数”寄存器
一个64-bit的“除数”寄存器，带右移功能 一个32-bit的“商”寄存器，带左移功能 一个64-bit的ALU，支持加法和减法运算
64-bit
控制测试
除数
右移
32-bit
商
左移
余数
写

## Slide 86: 除法器的面积优化
64-bit ALU
64-bit
从减小面积的角度进行分析：
除数寄存器实际只用了一半
商寄存器初始时是空的，从右到左逐位填满
余数寄存器初始时是满的，有实际意义的位 从左到右逐渐减少
64-bit
控制测试
余数
写
除数
右移
32-bit
商
左移
Notes: 人工进行除法时，上商0还是1即人用观察比较的方法来确定的，而在计算机中，只能用做减法判结果的符号为正还是负来确定。当差为负数是，上商0，同时还应把除数再加上差上去，恢复余数为原来的正值。若减得的差为0或为正值时，就没有恢复余数的操作，上商1。
这种恢复余数法要求还加法器的位数为除数位数的两倍。但分析一下，会发现右移除数，可以通过左移被除数（余数）来替代，左移出届的被除数（余数）的高位都是无用的0，对运算不会产生任何影响。

## Slide 87: 除法器的实现（第二版）
余 数
64-bit
除数
32-bit
32-bit ALU
写 右移
左移
优化方案
除数寄存器缩小为32-bit，无需支持移位
取消商寄存器
64-bit ALU缩小为32-bit
余数寄存器只有高32-bit参与加减法运算
余数寄存器需支持左移和右移
商从右端逐位移入余数寄存器
运算结束时，商占据余数寄存器的低32-bit
←商
原先的结构：
一个64-bit的“余数”寄存器
一个64-bit的“除数”寄存器，带右移功能 一个32-bit的“商”寄存器，带左移功能
一个64-bit的ALU，支持加法和减法运算
控制测试
65-bit
Notes: 余数寄存器应该是65位，从而保证加法器的进位不会丢失

## Slide 88
被除数（余数） 商 说明
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
- 0 0 1 0 减除数
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 余数< 0, 商上0
+ 0 0 1 0 恢复余数（加除数）
0 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 左移一位
- 0 0 1 0 减除数
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 余数< 0, 商上0，恢复余数
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 左移一位
- 0 0 1 0 减除数
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 余数< 0, 商上0，恢复余数
0 0 1 1 1 0 0 0 0 左移一位
- 0 0 1 0 减除数
0 0 0 1 1 0 0 0 1 余数> 0, 商上1
0 0 1 1 0 0 1 0 左移一位
- 0 0 1 0 减除数
0 0 0 1 0 0 1 1 余数> 0, 商上1
恢复余数除法
商 为 0011
余数为 00000001
000001112
00102

## Slide 89: 除法的性能优化分析
2.检查余数
2a. 商左移1位，
新的最右位设为1
余数 ≥ 0
余数 < 0
3. 除数右移1位
1. 余数 = 余数 – 除数
4.第33轮循环?
否：少于33轮循环
结束
是：已完成33轮循环
开始
2b. 回退第1步的操作；
商左移1位，新的最右位设为0

## Slide 90: 除法的性能优化分析
回顾：乘法的特点
每个部分积都是独立的
可以并行计算各个部分积
1 0 0 02
× 1 0 0 1
2
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 02

## Slide 91: 对比：N位乘法器的工作流程图
最低位 = 1
最低位 = 0
开始
1.检查
“乘数寄存器” 的最低位
1a. 将“被乘数寄存器”和“乘积寄存器”
的内容相加，结果放入“乘积寄存器”
2. 将“被乘数寄存器”左移一位
3. 将“乘数寄存器”右移一位
是
否
4. 是否已到 第N次循环
完成

## Slide 92: 对比：N位乘法器的工作流程（优化后）
最低位 = 1
最低位 = 0
开始
1. 检 查 “ 乘数寄存器”的 最低位
“
，
1a. 将“被乘数寄存器”和
乘积寄存器”的内容相加
结果放入“乘积寄存器”
2. 将“被乘数寄存器”
左移一位
3. 将“乘数寄存器”
右移一位
是
否
4. 是否已到 第N次循环
完成

## Slide 93: 除法的性能优化分析
2.检查余数
2a. 商左移1位，
新的最右位设为1
余数 ≥ 0
余数 < 0
3. 除数右移1位
1. 余数 = 余数 – 除数
4.第33轮循环?
否：少于33轮循环
结束
是：已完成33轮循环
开始
2b. 回退第1步的操作(恢复余数)
商左移1位，新的最右位设为0
必须根据减法的 结果决定下一步 操作，无法并行