## Slide 1
APCM
汇报人：何泽锋 刘志鑫
Adaptive Pulse Code Modulation
22级高性能特色班

## Slide 2
基本概念
01
目 录
CONTENTS
编码器
02
解码器
03
对比其他编码
04

## Slide 3
基本概念
01
PART

## Slide 4
定义与概念
APCM是在标准脉冲编码调制(PCM)基础上引入自适应特性的音频编码技术。与标准PCM不同，APCM能够根据信号的特性动态调整量化参数，从而在不同信号条件下保持最佳的编码效果
APCM基本原理
量化
模拟信号 → 离散信号
在标准PCM中，量化使用固定的量化步长：
对于低幅度信号（安静部分），固定量化会导致相对较大的量化误差
对于高幅度信号（响亮部分），固定量化会使用过多的位数
01
自适应量化
根据信号特性动态调整量化步长，使均方量化误差最小化，从而在不同信号条件下保持最佳的编码质量
02

## Slide 5
编码器
02
PART

## Slide 6
APCM工作流程
模拟信号
采样
自适应量化
编码
编码器结构
数字信号

## Slide 7
APCM工作流程
采样过程
编码器结构
在 APCM 编码过程中，首先需要对模拟信号进行采样。采样过程遵循奈奎斯特采样定理，确保采样频率至少是信号最高频率的两倍，以避免信号失真。采样间隔的选择直接影响系统的带宽和复杂度。
采样过程可以表示为：
其中，是模拟信号，是采样周期，是采样频率，是离散时间信号。

## Slide 8
APCM工作流程
自适应量化
编码器结构
量化是将采样值映射到有限数量的电平上的过程。在APCM中，量化步长会根据信号特性动态调整，这是APCM与标准PCM的主要区别。
量化过程可以表示为：
其中，表示量化器，是第个量化电平，是量化后的值。

## Slide 9
APCM工作流程
自适应量化
编码器结构
在APCM中，量化电平的间隔(量化步长)会根据信号特性动态调整。常用的自适应量化策略包括：
基于信号幅度的量化：根据输入信号的幅度调整量化步长。当信号幅度较大时，使用较小的量化步长；当信号幅度较小时，使用较大的量化步长。
基于信号能量的量化：根据输入信号的能量(或功率)调整量化步长。能量较高的信号区域使用较小的量化步长，能量较低的区域使用较大的量化步长。
基于量化误差的量化：根据量化误差调整量化步长。量化误差较大的区域使用较小的量化步长，误差较小的区域使用较大的量化步长。

## Slide 10
APCM工作流程
编码输出
编码器结构
编码是将量化后的电平转换为二进制代码的过程。在APCM中，编码过程与标准PCM类似，但编码的比特数可能会根据量化步长的变化而调整。
编码过程可以表示为：
其中，表示编码器，是编码后的二进制序列。
在APCM中，编码比特数可能会根据量化步长的变化而调整。例如，当量化步长较小时(高精度)，使用更多的比特进行编码；当量化步长较大时(低精度)，使用较少的比特进行编码。

## Slide 11
解码器
03
PART

## Slide 12
APCM工作流程
数字信号
解码
反量化
信号重建
解码器结构
模拟信号

## Slide 13
APCM工作流程
解码过程
解码器结构
解码是将编码器输出的二进制代码转换回量化电平的过程。在APCM中，解码过程与编码过程相对应，但需要解决量化步长未知的问题。
解码过程可以表示为：
其中，表示解码器，是解码后的量化电平。

## Slide 14
APCM工作流程
解码过程
解码器结构
在APCM中，解码器需要知道编码器使用的量化步长才能正确解码。由于量化步长是动态调整的，解码器需要通过某种方式确定编码器使用的量化步长。常用的解决方法包括：
接收量化步长控制信息：解码器接收编码器发送的量化步长控制信息。
独立确定量化步长：编码器和解码器使用相同的算法独立确定量化步长。
使用预定义的量化步长变化规则：编码器和解码器遵循预定义的量化步长变化规则。

## Slide 15
APCM工作流程
反量化
解码器结构
反量化是将量化电平映射回模拟信号值的过程。在APCM中，反量化过程需要使用与编码过程相同的量化步长。
反量化过程可以表示为：
其中，是与解码后的量化电平对应的量化电平值。
由于量化过程中引入了量化误差，反量化后的信号与原始采样信号之间存在差异：
其中，是量化误差。

## Slide 16
APCM工作流程
信号重建
解码器结构
信号重建是将离散的采样点恢复为连续模拟信号的过程。在APCM中，信号重建通常通过插值滤波器实现。
信号重建过程可以表示为：
其中，是重建的模拟信号，。

## Slide 17
对比其他编码
04
PART

## Slide 18
APCM对比PCM、ADPCM
特性 | PCM | APCM | ADPCM
编码内容 | 绝对信号值 | 绝对信号值 | 预测误差
量化步长 | 固定 | 动态调整 | 动态调整
预测机制 | 无 | 无 | 有
复杂度 | 较低 | 较低 | 较高
性能优势 | 简单直接 | 对特定信号类型更佳 | 对高度相关信号更佳

## Slide 19
THANKS